## Slide 1
LABORATORIO VISUAL
Una imagen. Muchos ángulos.
Cómo la pticografía de Fourier recupera detalle y estima la fase.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
01 / 18
Capturar
Explorar Fourier
Reconstruir
Amplitud de la muestra
Fase de la muestra
Una única muestra · 49 iluminaciones · una estimación compartida
Notes: Presentación derivada de report/fourier_interactivo/index.html. Textos, flechas, esquemas y gráfico son editables; las imágenes son PNG del HTML. El HTML sigue siendo el complemento interactivo.

## Slide 2
01 · CAPTURAR
Cambia la iluminación, no la muestra
Cada LED ilumina la misma región desde otro ángulo.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
02 / 18
Cámara
Objetivo
Muestra
LED (1, 0) · proyección x–z
Intensidad en la cámara
La cámara mide intensidad; la fase no se registra directamente.
Notes: Modelo escalar de muestra delgada, iluminación monocromática por un LED a la vez y pupila circular ideal. El esquema es una proyección x–z; la coordenada y también puede inclinar la iluminación fuera del plano. No está a escala.

## Slide 3
01 · CAPTURAR
Cada LED produce una foto distinta
Las tres capturas usan la misma escala de intensidad.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
03 / 18
Central
Oblicuo · campo claro
Oblicuo · campo oscuro
Una foto oscura puede contener información de la muestra.

## Slide 4
01 · CAPTURAR
Campo oscuro: poca luz, información útil
La luz directa queda fuera de la apertura del objetivo.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
04 / 18
Escala común
Misma captura, realzada
Realzar permite ver el detalle; no agrega información medida.
Notes: Ambas imágenes corresponden a la misma captura. La imagen derecha está realzada con su máximo individual: sus brillos no son comparables con los de otros LEDs. El realce solo modifica la visualización.

## Slide 5
02 · FOURIER
Cada ángulo abre una ventana en Fourier
El objetivo conserva su apertura; cambia la región accesible del objeto.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
05 / 18
LED central
LED oblicuo
Cobertura de los 49 LEDs
Más ángulos permiten acceder a frecuencias que un solo LED no transmite.
Notes: Fondo: log(1+|O|) de la muestra conocida, no una medición de la cámara. Ventanas en coordenadas del objeto: centro −q, radio 18 bins. Frecuencia de iluminación: pasos de 10 bins. Iq = |F⁻¹{P(f) O(f−q)}|². Los círculos de la derecha muestran todas las posiciones, sin simular una intensidad acumulada.

## Slide 6
02 · FOURIER
Las ventanas se solapan
Dos mediciones dependen de una región compartida del espectro.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
06 / 18
Ventana A
Ventana B
La misma estimación debe ser
compatible con ambas capturas.
Reconstruir exige hacer compatibles las mediciones entre sí.
Notes: Las máscaras tienen radio 18 bins y centros separados 10 bins para LEDs vecinos. El solapamiento aporta restricciones compartidas; no garantiza por sí solo una reconstrucción única o exacta.

## Slide 7
03 · RECONSTRUIR / 1
Empezamos con una aproximación
Amplitud inicial = raíz de la intensidad de la captura central.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
07 / 18
Captura central · intensidad
√I
Amplitud inicial
Fase inicial = 0
La fase inicial es una suposición, no una medición.
Notes: La raíz de la captura central aproxima el módulo del campo filtrado; no es la amplitud verdadera de alta resolución. La fase cero es una hipótesis inicial. o₀ = √Icentral exp(i·0).

## Slide 8
03 · RECONSTRUIR / 2
¿Qué foto produciría nuestra estimación?
Aplicamos el modelo del microscopio con un LED elegido.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
08 / 18
Cámara
Objetivo
Muestra estimada
LED (1, 0) · proyección x–z
Foto predicha · campo claro
Esta foto la calcula el modelo a partir del objeto estimado.
Notes: Se muestra la primera actualización aislada con el LED oblicuo de campo claro. La estimación se propaga con zⱼ=AⱼS; la foto predicha es |zⱼ|². No se utiliza la muestra verdadera para calcular la predicción.

## Slide 9
03 · RECONSTRUIR / 3
Medición y predicción: el mismo LED
La medición queda fija; la predicción depende de nuestra estimación.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
09 / 18
Medida
Predicha
Central
Oblicuo · campo claro
Oblicuo · campo oscuro
Notes: Las seis imágenes conservan la misma escala global de la V1. El campo oscuro puede verse tenue. Las imágenes de una columna pertenecen al mismo LED.

## Slide 10
03 · RECONSTRUIR / 4
La diferencia indica qué corregir
Comparamos módulos: raíz de intensidad medida y amplitud predicha.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
10 / 18
Intensidad medida
Intensidad predicha
Residual de amplitud
Naranja: sobra
Azul: falta
Notes: rⱼ = |zⱼ| − √Iⱼ. Lⱼ = Σ rⱼ². El residual usa escala fija ±0,25 con saturación. Naranja: exceso; azul: déficit; oscuro: acuerdo. Las otras dos imágenes muestran intensidades.

## Slide 11
03 · RECONSTRUIR / 5
Llevamos la corrección a Fourier
El residual y la fase estimada determinan una corrección compleja.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
11 / 18
Residual en la imagen
Corrección en Fourier · módulo
La corrección puede modificar tanto la amplitud como la fase.
Notes: gⱼ = Aⱼ†[(|zⱼ|−√Iⱼ) zⱼ/max(|zⱼ|,10⁻¹²)]. ΔS=−μgⱼ. El adjunto transporta al espectro el residual multiplicado por la fase estimada del campo. La imagen derecha muestra solo el módulo del cambio, realzado individualmente; su fase también participa.

## Slide 12
03 · RECONSTRUIR / 5
Sumamos la corrección a la estimación
El cambio se restringe a la ventana del LED elegido.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
12 / 18
Antes
Después
Fuera de la ventana activa, el espectro permanece igual.
Notes: S⁺=S−μgⱼ. Se muestran log(1+|S|) antes y después con la misma escala. Es una suma compleja, no una suma de los brillos de estas figuras. No se dibujan puntos esquemáticos sobre los datos.

## Slide 13
03 · RECONSTRUIR / 6
Actualizamos amplitud y fase
Volvemos del espectro al objeto: un paso puede producir cambios pequeños.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
13 / 18
Antes
Amplitud
Fase
Después
Amplitud
Fase
La imagen actualizada debe explicar mejor las capturas.
Notes: o⁺=F⁻¹{S⁺}. Los estados antes y después usan la misma referencia de fase global. V1 representa fase de 0 a 1 rad, con saturación fuera del intervalo; cambios negativos pueden quedar ocultos en esta escala. La amplitud va de 0 a 1.

## Slide 14
03 · RECONSTRUIR / 7
Repetimos con los demás LEDs
Buscamos un solo objeto que explique todas las mediciones.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
14 / 18
Predecir
Comparar
Corregir
Otro LED
49 LEDs = una iteración
La corrida completa empieza otra vez desde la estimación inicial.
Notes: Una iteración procesa 49 LEDs, en orden del centro hacia afuera. La corrida completa vuelve a partir de la inicialización: no continúa literalmente el paso aislado anterior. μₜ=0,8(1−exp(−0,3t)), t=1…30, con FFT unitaria.

## Slide 15
03 · ITERAR
¿Las capturas coinciden mejor?
La pérdida global compara las 49 capturas sobre el mismo estado.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
15 / 18
Chart: Pérdida relativa
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Pérdida relativa | 0.0078053 | 0.0029899 | 0.0013909 | 0.0010526 | 0.00087937 | 0.00070933 | 0.00054135 | 0.0004166 | 0.00032941 | 0.00025144 | 0.00023163 | 0.00021908 | 0.00020952 | 0.0002014 | 0.00019427 | 0.00018785 | 0.00018216 | 0.00017721 | 0.00017295 | 0.00016947 | 0.00016673 | 0.00016459 | 0.00016287 | 0.00016148 | 0.00016033 | 0.00015935 | 0.00015852 | 0.00015779 | 0.00015715 | 0.00015657 | 0.00015603
Iteración
8.83 % → 1.25 %
Residual relativo
de amplitud
(raíz de la pérdida)
Una pérdida baja no garantiza que la fase sea exacta.
Notes: Pérdida relativa de amplitud: Σⱼ |||AⱼS|−√Iⱼ||² / Σⱼ Iⱼ. Se evalúa después de cada iteración completa. Su raíz es el residual relativo de amplitud, no el error del objeto. La fase global se alinea con la referencia solo para visualizar.

## Slide 16
03 · ITERAR
La estimación evoluciona
Amplitud y fase al finalizar distintas iteraciones completas.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
16 / 18
Amplitud
Fase
Iteración 0
Iteración 5
Iteración 30
Notes: La fase global de cada estado se alinea con la muestra conocida para visualizar. La referencia no interviene en el gradiente. Misma escala de amplitud y de fase en todas las imágenes.

## Slide 17
04 · INTERPRETAR
Comparar el ajuste con la muestra conocida
La amplitud recupera detalle; la fase puede conservar errores.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
17 / 18
Reconstrucción · iteración 30
Amplitud
Fase
Muestra conocida
Amplitud
Fase
La referencia permite ver errores que la curva de pérdida no muestra.
Notes: La referencia conocida se usa para esta comparación educativa y para alinear la fase global, nunca en el gradiente. V1 usa escala de fase de 0 a 1 rad; la saturación limita lo visible. No confundir un buen ajuste de datos con exactitud del objeto.

## Slide 18
APÉNDICE
Modelo, límites y referencias
Una simulación ideal para entender el proceso.
Pticografía de Fourier · simulación didáctica · V1
18 / 18
Modelo óptico
Muestra delgada y un LED a la vez.
Pupila circular ideal.
Sin ruido ni aberraciones.
49 capturas · 30 iteraciones.
Optimización y lectura
Descenso incremental con pérdida de amplitud.
Zheng et al. (2013)
Bian et al. (2015)
Zheng · Nature Photonics
Bian · Optics Express
El HTML V1 complementa la presentación con controles interactivos.
Notes: Detalles del cálculo: FFT unitaria, grilla 128×128, radio de pupila 18 bins, pasos de iluminación de 10 bins, 49 capturas, 30 iteraciones. Pérdida de amplitud con descenso incremental de Wirtinger. No reproduce la pérdida de intensidad ni la relajación de ruido del WFP original. Los pasos no se trasladan directamente al solver con FFT no unitaria. HTML fuente: report/fourier_interactivo/index.html; modelo y escalas: README.md de esa carpeta.